## Slide 1: Pregled temeljnih načela i mogućih metoda za kvantitativnu procjenu rizika vezanog za kritičnu infrastrukturu energetskog sustava
Ivan Vrbanić, Ivica Bašić
APoSS d.o.o.
Repovec 23B, HR-49210 Zabok, Croatia
Okrugli stol
«Energetska sigurnost i kritična infrastruktura»
FER-IROS, Zagreb, 29. listopad 2008
Izlagač: Ivan Vrbanić, APoSS d.o.o.

## Slide 2: Pregled izlaganja
O pojmu kritične infrastrukture
Temeljna načela kvantitativne procjene rizika KI-a
Vrste opasnosti kojima je izložen KI
Normalne opasnosti
Izvanredne opasnosti
Opasnosti od namjernog djelovanja
Zaključci
<number>

## Slide 3: O pojmu kritične infrastrukture
Kritične infrastrukture:
  Infrastrukture koje su toliko bitne da bi njihova umanjena učinkovitost ili uništenje oslabilo obrambenu moć ili ekonomsku sigurnost države.
  (SAD, 1997. radno tijelo predsjednika Clintona)
Definicija EES-a:
  KI čije su temeljne značajke elektrane, te prijenosne i razdjelne mreže koje opskrbljuju krajnje korisnike električnom energijom na način da ovi postižu i održavaju svoju nominalnu funkcionalnost.
Cilj zaštite kritične infrastrukture:
  Bilo koji fizički ili virtualni prekid rada KI-a mora biti događaj koji je rijedak, kratak, zemljopisno ograničenog učinka, upravljiv i najmanje moguće škodljivosti po ekonomiju, funkcioniranje javnih i vladinih ustanova, te nacionalnu sigurnost.
  (čuveni zakon USA PATRIOT, listopad 2001)
<number>

## Slide 4: Temeljna načela kvantitativne procjene rizika KI-a
Kvantitativna procjena rizika omogućava usporedbu
  Usporedba pojedinih dijelova KI-a;
    Usmjeravanje zaštite na one dijelove iz kojih proizlazi najveći rizik;
  Usporedba pojedinih strategija za uspostavljanje zaštite;
    Odabir optimalne strategije;
      Učinkovitost zaštite u smislu odstranjivanja rizika;
      Opravdanost u smislu cijene i sredstava;
  Usporedba pojedinih scenarija koji doprinose riziku;
    Određivanje optimalnog djelovanja u slučaju nužde i svođenje posljedica na najmanju moguću mjeru.
<number>

## Slide 5: Temeljna načela kvantitativne procjene rizika KI-a
Prema tehničko-inženjerskoj definiciji rizika, rizik R povezan s KI-jem može se izraziti kao:
  prisutnost opasnosti, H, i
  prisutnost ranjivosti, F, kritične infrastrukture i
  prisutnost mogućnosti da ranjivost dovede do neželjene posljedice C.
Logička jednadžba rizika
Makne li se bilo koji od tri čimbenika, rizik će nestati
Kvantitativna procjena rizika:
  uspostavljanje kvantitativnih modela za procjenu pojedinih faktora jednadžbe rizika : opasnosti, ranjivosti i posljedica
<number>

## Slide 6: Temeljna načela kvantitativne procjene rizika KI-a
Postupak kvantitativne analize rizika za KI u cjelini - glavni zadaci
  Početna diskretizacija (particija, nodalizacija…) sustava KI-a. Prikazati KI kao konačan broj dijelova (podsustava, elemenata,…).
  Procjena kritičnosti pojedinih dijelova KI-a određenih diskretizacijom te izlučivanje nekritičnih dijelova.
  Identifikacija i analiza opasnih događaja po preostalim dijelovima
  Izgradnja logičko-vjerojatnosnih modela za procjenu ranjivosti KI-ja.
  Određivanje i razvrstavanje posljedica po pojedinim scenarijima
  Određivanje vrijednosti parametara koje zahtijevaju modeli
  Integracija modela i izračun rizika. Analize neodređenosti i osjetljivosti.
  Analiza rezultata, utvrđivanje dijelova KI-a i scenarija koji najviše doprinose riziku.
  Definiranje strategije i zaštitnih mjera
<number>

## Slide 7: Vrste opasnosti kojima je izložen KI
Normalna opasnost:
  Događaj odnosno nastanak posebnih uvjeta uzrokovan nepouzdanošću i / ili kvarovima elemenata samog KI (unutarnji događaji).
Izvanredna opasnost:
  Vanjski (u odnosu na sustav KI-a) poremećaji prirodnog i/ili slučajnog porijekla, poput teških vremenskih uvjeta, zemljotresa, industrijskih nesreća i sličnih događaja.
Opasnosti od namjernog djelovanja (uključujući činove terorizma)
<number>

## Slide 8: Normalne i izvanredne opasnosti
"Normalna" opasnost: inherentna sustavu.
  Rizik: funkcija pouzdanosti sustava
Izvanredne opasnosti: izviru van sustava
  Mogu biti predviđene ili nepredviđene projektom
<number>

## Slide 9: Normalne i izvanredne opasnosti
Za kvantitativnu procjenu rizika cjelokupnog KI EES-a nužne dvije etape:
  početna analiza opasnosti i posljedica u svrhu utvrđivanja najkritičnijih dijelova infrastrukture za koje je potrebna detaljna analiza i
  detaljna analiza u svrhu konačne kvantitativne procjene rizika.
Postoji cijeli niz opće prihvaćenih i detaljno razvijenih metoda
  Prva etapa, primjerene npr. metode iz porodica HAZOP i FMECA
  Druga etapa: sofisticiranije metode poput npr. stabla događaja, stabla kvara i vjerojatnosne analize rizika
Procjena učestalosti vanjskih opasnosti
  Potreba za prikupljanjem odgovarajućih podataka za karakterizaciju izvanrednih opasnosti po regijama u državi,
  Npr.: seizmičke regije, požarne regije, poplavne regije, regije industrijskog hazarda itd.
<number>

## Slide 10: Opasnosti od namjernog djelovanja
Metodologija u razvoju, iako postoji veliki broj studija i modela
Temeljna načela su ista: analiza opasnosti odn. "prijetnje", ranjivosti i posljedica
Američke studije (SNL) ističu kao jedan od glavnih problema:
  Većina podataka potrebnih za karakterizaciju prijetnje nije dostupna za opću uporabu, jer se tiče državne sigurnosti i obrambene strategije
  Neophodan metodološki okvir koji će omogućiti da se svaka specifična prijetnja (dakle, ime i prezime neprijatelja, njegova organiziranost i potencijali itd…) prikaže i definira preko atributa koji nisu klasificirani
VJERODOSTOJNOST PRIJETNJE | = | MOTIVACIJA POČINITELJA | X | SPOSOBNOST POČINITELJA
<number>

## Slide 11: Opasnosti od namjernog djelovanja
Analiza prijetnje od terorizma za KI EES-a sadrži sljedećih pet ključnih elemenata :
  identifikacija neprijatelja;
  karakterizacija prijetnje u smislu motiviranosti i sposobnosti;
  utvrđivanje mogućih putova i načina napada (ranjivost) i
  identifikacija najbolje strategije za ograničavanje rizika.
<number>

## Slide 12: Zaključci
Kvantitativna analiza rizika:
  Dio programa zaštite kritičnih infrastruktura;
  Omogućava uspoređivanje kritičnosti pojedinih dijelova infrastrukture i strategija za zaštitu i ograničavanje posljedica;
  Metodologija za normalne i izvanredne opasnosti je razvijena i dostupna
  Metodologija za opasnosti od namjernog djelovanja je novija disciplina, ali postavljeni su joj temelji u brojnim studijama
  Ukoliko se zaštiti KI pristupa kao nacionalnom interesu, neophodno formalno definirati ciljeve programa i stvoriti okvir za suradnju između elemenata državnih službi i elemenata odgovornih za rad i projekt KI-a.
<number>